## Slide 1
SISTEMAS OPERATIVOS
Unidad 1
Fundamentos de los sistemas informáticos
Clase 2 · Registros, ejecución de instrucciones e interrupciones
18 de agosto, 2026 · 4 horas
Notes: [APERTURA — 5 min] Saludo breve. Antes de arrancar: recordar en una frase qué vimos la clase pasada (presentación de la materia, cronograma, y quedamos con la pregunta "¿qué es un sistema operativo?"). Frase disparadora: "Hoy empezamos a abrir la caja: qué hay adentro de la computadora para que el sistema operativo pueda hacer su trabajo." Anunciar la agenda de hoy (ver próxima diapositiva) y el objetivo: entender los componentes de hardware básicos (registros, ciclo de instrucción, interrupciones, memoria) sobre los que se apoya todo sistema operativo.

## Slide 2
HOY VEMOS
Agenda de la clase
1
Registros del procesador
2
Ejecución de instrucciones
3
Interrupciones
4
Jerarquía de memoria y caché
5
Técnicas de comunicación E/S
02
Notes: [AGENDA — 3 min, parte de los 5 min de apertura] Leer la agenda en voz alta señalando cada bloque. Comentar: "vamos a tener un corte de 15 minutos a la mitad, aprovechen para tomar agua o ir al baño porque después seguimos fuerte." Tip de manejo de tiempo: dejar esta diapositiva de fondo mientras se resuelve cualquier duda administrativa antes de arrancar con contenido.

## Slide 3
REPASO RÁPIDO
¿Dónde estamos parados?
Programas de usuario
Programas de sistema
Sistema Operativo
Hardware ← hoy abrimos esta capa
03
Notes: [REPASO — 5 min] Mostrar de nuevo la pirámide de capas que vimos en la Clase 1. Preguntar a los estudiantes (no responder uno mismo): "¿en qué capa estuvimos hablando la clase pasada, en términos generales?" — dejar que respondan "sistema operativo / hardware". Mensaje clave: hoy vamos a abrir específicamente la capa de HARDWARE — los elementos internos que el sistema operativo tiene que administrar: registros del procesador, el ciclo de ejecución de instrucciones, las interrupciones y la memoria. Este repaso es corto a propósito — no es para volver a explicar todo, es solo para anclar la clase de hoy dentro del mapa general.

## Slide 4
REGISTROS DEL PROCESADOR
El nivel de memoria más rápido de todos
Dentro del procesador existen registros: memoria más pequeña y mucho más rápida que la memoria principal.
Registros visibles de usuario
Accesibles desde el lenguaje de máquina — los usa cualquier programa
Registros de control y de estado
Uso interno del procesador — controlan su funcionamiento
04
Notes: [REGISTROS DEL PROCESADOR — bloque de 25 min, esta diapositiva ~5 min] Idea central para escribir en el pizarrón: "Registro = memoria mínima, dentro del procesador, muchísimo más rápida que la RAM." Analogía útil: la memoria principal (RAM) es como una biblioteca grande; los registros son como los papeles que tenés desplegados sobre tu escritorio mientras trabajás — pocos, pero al alcance de la mano inmediato. Explicar que los registros cumplen 2 funciones grandes, que vamos a ver una por una en las próximas diapositivas: (1) visibles de usuario, (2) de control y estado. Transición: "Empecemos por los que cualquier programa puede usar: los registros visibles de usuario."

## Slide 5
REGISTROS VISIBLES DE USUARIO
Tres tipos, tres propósitos
Registros de datos
Uso libre del programador — cualquier operación sobre datos
Registros de dirección
Contienen direcciones de memoria — índice, segmento o pila
Registros de código de condición
Flags activados por hardware — parcialmente visibles, no editables
05
Notes: [REGISTROS VISIBLES DE USUARIO — 10 min] Explicar cada tarjeta de izquierda a derecha. Registros de datos: no tienen un uso fijo, el programador los usa como necesita para operaciones sobre datos. Registros de dirección: guardan direcciones de memoria para calcular direcciones completas — se ven en detalle en la próxima diapositiva. Registros de código de condición (flags): se activan solos por el hardware como resultado de operaciones (por ejemplo al hacer una resta que da cero). El programador los puede LEER pero no modificar directamente. Actividad rápida (2 min): preguntar "si yo resto 5-5 y el resultado es 0, ¿qué tipo de registro se activa?" — respuesta esperada: el flag/código de condición de "cero".

## Slide 6
EN DETALLE
Registros de dirección
Registro índice
Suma un índice a un valor inicial para obtener la dirección efectiva (direccionamiento indexado)
Puntero de segmento
Divide la memoria en segmentos de tamaño variable — guarda la dirección inicial de cada uno
Puntero de pila
Indica la cima (tope) de la pila — habilita instrucciones como push y pop
06
Notes: [REGISTROS DE DIRECCIÓN — 10 min] Registro índice: dar un ejemplo simple en el pizarrón — "si el valor inicial es la posición 200 y el índice es 5, la dirección efectiva es 205". Puntero de segmento: explicar que puede haber varios simultáneamente — uno para la aplicación en ejecución y otro para el sistema operativo. Puntero de pila: conectar con algo que ya conocen si programaron alguna vez — push (apilar) y pop (desapilar). Preguntar si alguien recuerda una estructura de datos tipo pila de alguna materia de programación.

## Slide 7
LA OTRA FUNCIÓN
Registros de control y de estado
10 min
MBR / MDR
Memory Buffer/Data Register
Datos que se leen o escriben en memoria
MAR
Memory Address Register
Dirección en memoria de la próxima lectura o escritura
IOAR
Input Output Address Register
Especifica un dispositivo particular de E/S
IOBR
Input Output Buffer Register
Intercambia datos entre un módulo de E/S y el procesador
07
Notes: [REGISTROS DE CONTROL Y ESTADO — 10 min] Aclarar antes de entrar: estos registros NO son visibles para el programador común — son de uso interno del procesador. Explicar los 4 con un mini-flujo en el pizarrón: cuando el procesador quiere leer un dato de memoria, usa el MAR para decir "quiero la dirección X", y el dato vuelve por el MBR/MDR. De forma análoga, el IOAR dice "quiero hablar con el dispositivo Y" y el IOBR es el canal por donde van y vienen los datos con ese dispositivo. Es la primera vez que ven varias siglas juntas — dar tiempo para preguntas antes de seguir.

## Slide 8
LOS TRES IMPRESCINDIBLES
IR, PC y PSW
IR
Instruction Register
Contiene la última instrucción leída
PC
Program Counter
Contiene la dirección de la próxima instrucción a leer
PSW
Program Status Word
Contiene códigos de condición y otra información de estado
08
Notes: [REGISTROS ESENCIALES — 10 min] Estos tres son los que van a aparecer una y otra vez en el resto de la unidad, vale la pena que queden bien grabados. IR: guarda la instrucción que se está ejecutando AHORA. PC: guarda la dirección de la PRÓXIMA instrucción — es el que "lleva la cuenta" de por dónde va el programa. PSW: es un registro (o grupo de registros) que junta el estado general del procesador, incluyendo los códigos de condición que vimos antes. Ejemplo en el pizarrón: procesador en la posición 100 → IR tiene la instrucción de la posición 100, PC ya apunta a 101 (la siguiente).

## Slide 9
ADENTRO DEL PSW
Los indicadores (flags) más comunes
Signo
Bit del signo de la última operación aritmética
Cero
Se activa cuando el resultado es cero
Acarreo
Se activa cuando una suma/resta produce acarreo
Igualdad
Se activa si una comparación lógica da igualdad
Desbordamiento
Indica un desbordamiento aritmético
Supervisor
Indica si el procesador corre en modo usuario o supervisor
09
Notes: [INDICADORES DEL PSW — 20 min, incluye actividad] Explicar los 6 indicadores de la tarjeta (10 min). ACTIVIDAD (10 min): dividir a los estudiantes en parejas. Escribir 4 operaciones simples en el pizarrón, por ejemplo: a) 7 - 7 b) 15 + 3 c) -5 (número negativo) d) comparar "5 == 5" Pedirles que en pareja digan qué indicador/flag se activaría en cada caso (Cero, ninguno especial, Signo, Igualdad respectivamente). Recorrer el aula y corregir en el momento. Cierre de la actividad: remarcar que estos flags son la base de las instrucciones de salto condicional que van a ver más adelante en la materia (aunque no profundicemos hoy).

## Slide 10
CÓMO TRABAJA EL PROCESADOR
El ciclo de instrucción
La actividad primordial de un computador: ejecutar programas, instrucción por instrucción. Cada ciclo se compone de dos pasos.
1
Ciclo de Lectura
Se transporta la instrucción desde la memoria
2
Ciclo de Ejecución
Se ejecuta la instrucción leída
11
Notes: [EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES — 20 min] Idea clave: TODO programa es, en el fondo, una secuencia de instrucciones guardadas en memoria, y el procesador las procesa una por una en un ciclo constante. Explicar el rol del PC (Program Counter, visto antes): al inicio de cada ciclo, el PC indica cuál es la próxima instrucción a leer. Ejemplo del material: procesador en la posición 100 lee, y salvo que algo lo altere, sigue 101, 102, 103... (lectura consecutiva). Conectar con el registro IR: la instrucción leída queda guardada ahí durante su ejecución. Aclarar: "leer" y "ejecutar" son dos pasos distintos — primero se trae la instrucción, después se interpreta y se hace lo que pide.

## Slide 11
¿QUÉ PUEDE HACER UNA INSTRUCCIÓN?
Cuatro tipos de operaciones
15 min
Procesador ↔ Memoria
Transporta datos entre el procesador y la memoria principal
Procesador ↔ E/S
Transfiere datos hacia y desde un dispositivo periférico
Tratamiento de datos
Operación aritmética o lógica sobre los datos
Control
Altera la secuencia de ejecución (ej. saltar de la instrucción 100 a la 160)
12
Notes: [TIPOS DE OPERACIONES — 15 min, incluye actividad] Explicar las 4 tarjetas (8 min). ACTIVIDAD (7 min): tirar ejemplos concretos y que el curso grite/levante la mano indicando qué tipo de operación es: - "Sumar dos números guardados en registros" → Tratamiento de datos - "Leer un archivo del disco" → Procesador-E/S - "Guardar un resultado en la RAM" → Procesador-Memoria - "If/else en un programa" → Control Esto ayuda a que el concepto no quede abstracto — lo conectan con cosas que ya programaron.

## Slide 12
OPTIMIZANDO EL PROCESAMIENTO
¿Qué es una interrupción?
Mecanismo que permite interrumpir la ejecución regular del procesador — generado por E/S, memoria, o el propio procesador.
De Programa
Desbordamiento aritmético, división por cero, instrucción ilegal, acceso fuera de memoria permitida
De Reloj
Generadas por el reloj interno — permiten ejecutar tareas con regularidad
De E/S
Un controlador de E/S avisa que una operación terminó (o hay un error)
Por Fallo de Hardware
Cortes de energía, error de paridad de memoria, etc.
13
Notes: [INTERRUPCIONES: CONCEPTO Y CLASES — 20 min] Concepto (5 min): sin interrupciones, el procesador tendría que preguntar todo el tiempo "¿ya terminaste?" a cada dispositivo (esto se ve en técnicas de E/S más adelante en la clase). Con interrupciones, el dispositivo directamente "avisa" cuando está listo. Repasar las 4 clases (10 min) con un ejemplo cotidiano por cada una: De Programa: como cuando un programa intenta dividir por cero y "explota". De Reloj: como una alarma que suena cada cierto tiempo fijo. De E/S: como cuando termina de imprimirse una hoja y la impresora avisa "listo". Por Fallo de Hardware: como un apagón mientras la compu está prendida. Pregunta abierta al curso (5 min): "¿A alguno se le colgó una impresora o quedó 'pensando' un programa? ¿Qué tipo de interrupción no habrá llegado a tiempo ahí?" — generar discusión breve, no hay respuesta única correcta, el objetivo es que asocien la teoría con experiencias reales.

## Slide 13
PASO A PASO
El procedimiento de una interrupción
25 min
1
El dispositivo de E/S envía al procesador la señal de interrupción
2
El procesador termina la instrucción en curso antes de responder
3
El procesador reconoce la interrupción y el dispositivo retira la señal
4
Se transfiere el control a la rutina de interrupción: se guarda PSW y PC
5
Se procesa la interrupción (rutina específica del sistema operativo)
6
Se restauran los valores guardados y continúa el programa interrumpido
14
Notes: [PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN — 25 min, incluye actividad] Explicar los 6 pasos apoyándose en el diagrama HARD/SOFT del material (el controlador genera la interrupción → el procesador termina la instrucción en curso → guarda estado → procesa → restaura estado → continúa) (15 min). Punto importante para remarcar: lo mínimo que hay que guardar para poder "volver" después de la interrupción es el PSW y el PC — porque con eso alcanza para saber en qué estado y en qué instrucción estaba el programa interrumpido. ACTIVIDAD (10 min): armar la secuencia entre todos como una dramatización simple. Elegir a un estudiante como "procesador" y a otro como "dispositivo de E/S". Que actúen en voz alta los 6 pasos en orden, usando sus propias palabras (no hace falta que sea técnicamente perfecto, el objetivo es que internalicen el ORDEN y por qué cada paso es necesario). Cierre: preguntar "¿qué pasaría si el procesador NO guardara el PSW y el PC antes de atender la interrupción?" — respuesta esperada: no podría volver a donde estaba, se perdería el trabajo en curso.

## Slide 14
EL PROBLEMA DE FONDO
Jerarquía de la memoria
No existe una memoria que sea a la vez muy rápida, muy grande y muy barata. La solución: organizarla en capas.
Registros
Caché
Memoria Principal
Caché de Disco
Disco Magnético
Disco Óptico / Cinta
↑ más rápida, menor capacidad, mayor costo/bit más lenta, mayor capacidad, menor costo/bit ↓
15
Notes: [JERARQUÍA DE MEMORIA — 15 min] Presentar las 3 relaciones del material como si fueran una "ley física" del diseño de memoria: - A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso - A menor tiempo de acceso, mayor costo por bit - A mayor capacidad, menor costo por bit Mostrar la pirámide y explicar que se baja de nivel exactamente en el sentido en que aumenta la capacidad y baja el costo, pero también baja la velocidad. Idea de cierre de esta diapositiva: el objetivo de toda la jerarquía es MINIMIZAR cuántas veces el procesador tiene que ir hasta abajo (a lo lento) — y ahí es donde entra la memoria caché, que vemos a continuación.

## Slide 15
LA PIEZA CLAVE
¿Cómo funciona la memoria caché?
10 min
Una memoria pequeña y rápida que guarda una copia de parte de la memoria principal, para acercarse a la velocidad de los registros.
El procesador busca una palabra en memoria
¿Está en la caché?
SÍ → se envía directo al procesador
NO → se trae un bloque de memoria principal a la caché
16
Notes: [MEMORIA CACHÉ: FUNCIONAMIENTO — 10 min] Analogía sugerida: la caché es como tener los ingredientes que más usás en la mesada de la cocina, en vez de ir a la despensa cada vez. Recorrer el flujo de la diapositiva paso a paso — es el mecanismo central que hay que dejar clarísimo antes de pasar al diseño de la caché. Aclarar: esto es INVISIBLE para el sistema operativo — lo maneja el hardware directamente.

## Slide 16
DECISIONES DE DISEÑO
¿Cómo se diseña una caché?
Tamaño de caché
Cachés muy chicas impactan fuerte en el rendimiento
Tamaño de bloque
Unidad de intercambio entre caché y memoria principal
Función de correspondencia (mapping)
Decide qué posición ocupará un bloque nuevo
Algoritmo de reemplazo (LRU)
Reemplaza el bloque no usado hace más tiempo
Política de escritura
Cuándo se refleja en memoria principal lo escrito en caché
17
Notes: [DISEÑO DE CACHÉ — 15 min, incluye actividad] Explicar las 5 tarjetas (8 min), con foco especial en LRU (Least Recently Used / "usado hace más tiempo") — es el concepto que más se pregunta en examen. Mencionar el trade-off del tamaño de bloque: bloques más grandes traen más datos útiles de una vez (principio de cercanía), pero si son demasiado grandes, baja la tasa de aciertos porque hay que sacar datos recientes para hacer lugar. ACTIVIDAD (7 min) — caso práctico en el pizarrón: dibujar una caché de 4 espacios ya llena, con un orden de uso reciente (ej. A-B-C-D, siendo A el usado hace más tiempo). Preguntar: "llega un bloque nuevo E, ¿a quién reemplaza el algoritmo LRU?" (Respuesta: A). Repetir una vez más con otro bloque para afianzar.

## Slide 17
CERRANDO EL CÍRCULO
Técnicas de comunicación de E/S
20 min
1
E/S Programada
El procesador ejecuta la orden y consulta el estado del módulo constantemente — sin interrumpir
2
E/S dirigida por interrupciones
El procesador da la orden, sigue con otra tarea, y el dispositivo AVISA cuando termina
3
Acceso Directo a Memoria (DMA)
El módulo de E/S transfiere datos directo con la memoria, sin ocupar al procesador
18
Notes: [TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E/S — 20 min, incluye actividad] Explicar las 3 técnicas en orden de evolución/eficiencia creciente (12 min): E/S Programada: el procesador queda "esperando" preguntando todo el tiempo — muy ineficiente, conecta con lo que se mencionó al hablar de interrupciones al principio de la clase. E/S por interrupciones: mejora porque el procesador puede hacer otra cosa mientras espera, y el dispositivo avisa. Esta es la aplicación práctica de todo lo que vimos en el bloque de interrupciones. DMA: el nivel más eficiente — ni siquiera necesita que el procesador intervenga en la transferencia, el módulo de E/S habla directo con la memoria. ACTIVIDAD DE CIERRE (8 min): armar entre todos un cuadro comparativo en el pizarrón con 3 columnas (una por técnica) y una fila "¿el procesador queda libre mientras tanto?" — completar Sí/No/Parcialmente entre todos. Sirve como repaso integrador de todo el bloque de interrupciones + E/S.

## Slide 18
PARA CERRAR HOY
Síntesis y próxima clase
Hoy vimos:
Registros del procesador (visibles de usuario y de control/estado)
El ciclo de ejecución de instrucciones
Interrupciones: concepto, clases y procedimiento
Jerarquía de memoria y funcionamiento de la caché
Técnicas de comunicación de E/S
Próxima clase (25/08): Servicios y evolución del sistema operativo, protección y seguridad — cierra la Unidad 1.
19
Notes: [CIERRE — 10 min] Repasar los 5 puntos de la síntesis en voz alta, sin volver a explicar — solo nombrar y que ellos reconstruyan mentalmente. Espacio abierto para preguntas finales (dejar como mínimo 5 minutos reales para esto, no apurar). Anunciar el tema de la próxima clase y, si hay tiempo, adelantar la tarea de lectura del material correspondiente a "Servicios de sistema operativo" y "Protección y Seguridad" del Módulo I.